## Slide 1
汇报人：周涵宇
指导教师：任玉新老师
非结构网格高精度有限体积的改进研究

## Slide 2: 主要汇报内容
研究背景
研究方向
已有结果
总结与讨论

## Slide 3: 研究背景
Eikonal方程求解壁面距离
  潜在应用：网格自动加密，Enrichment辅助
  非守恒型对流方程
紧致的非结构网格高精度方法
  DG，FR，PnPm等
  变分重构（VR）：准确、鲁棒、非奇异

## Slide 4: 研究背景-VR架构简述
非结构网格上的高精度重构计算：变分重构（VR）
定义场变量单元零均值基函数重构：
求每个单元的使得的全场加和最小
隐式重构迭代和方程的隐式（内）或显式（外）时间推进耦合

## Slide 5: 研究背景-Eikonal方程以及CR
求解问题：Eikonal方程
基础格式：变分重构（VR）+对流重构（CR）
  不构造通量项黎曼求解器，体积分的迎风性质通过State-Riemann Solver外加第二次局部函数逼近完成（CR）
  局部极值的形成需要人工粘性来稳定

## Slide 6: Eikonal 方程（f=1）举例
左：网格，边界条件都是壁面；右：解等值线

## Slide 7: Eikonal 方程（f=1）举例
颜色：左：人工粘性的作用强度；右：解的x偏导数

## Slide 8: 研究方向
解的性质：
  极值、弱间断
提升的可能：
  对极值、弱间断的分辨
  大长宽比时改善近壁区失真
改进方向：
  选择基函数（多项式以外）
  多项式的表达形式（坐标）
  泛函的具体形式（旋转不变性/权重）
  高阶网格，人工粘性等

## Slide 9: 目前进展：基函数坐标空间
首先考虑基函数的替换：
中将零均值基更换为径向基函数
经过测试，如果全局坐标系的简单缩放，长宽比加大后极不稳定
采用参数坐标系缩放
左为全局缩放简单缩放的坐标，右为参数坐标系缩放

## Slide 10: 目前进展：基函数坐标空间
平均线性变换
  形函数变换并不是线性变换，高阶导数的计算非常复杂，且不利于众多跨单元计算
  一般的单元都很接近线性变换
  曲边由数值积分体现，基函数的参数坐标不必
中心点， 是全局坐标， 是参数坐标， 是形函数的参数坐标

## Slide 11: 目前进展：泛函形式
原本泛函：
新测试泛函：
原有泛函没有旋转不变性
新泛函的可是任意矢量，取法相切向很容易满足不变性

## Slide 12: 目前进展：泛函形式
绝大部分在参数空间中表达的基函数，都在新的泛函下表现更稳定
新泛函中切向导数和法向导数的比例选取影响很大
  原理上切向导数是部分冗余的，完全在面内的分量（)由一阶导限制
  原有泛函在平直网格下，只有法向分量
  测试表明：
  切向比例过大，导致虚假的约束，会造成解变形（大色散）
  切向比例过小，诸多基函数形式下会造成不稳定（参数空间多项式、RBF等）

## Slide 13: 目前进展：泛函形式
原有的格式：
  K阶全局缩放多项式VR+K阶全局缩放多项式CR
大路线：
  A：VR、CR是同一组基（含有RBF）
  B：VR是纯多项式，CR含有RBF
  C：CR是纯多项式，VR含有RBF
具体形式：
  带有RBF的基函数：
    1点、4（3）点 - 可调
    CR可在界面积分点上插值

## Slide 14: RBF基函数格式构造
基准算例：
  0012：大曲率、大长宽比
  封闭方腔：极值点

## Slide 15: RBF基函数格式构造
A：VR、CR是同一组基（含有RBF）
  优点：收敛后光滑区CR应当趋近于VR，同一组基保留了这种可能
  不浪费精度
测试情况：
  采用新泛函，且切向部分约为0.5倍法向部分可以稳定（高低都变差）
  对大长宽比（+大曲率）耐受较好

## Slide 16: RBF基函数格式构造
B：VR是纯多项式，CR含有RBF
  优点：利用CR局部的特性，可以降低或者提高自由度数目，提高后相当于直接插值，降低相当于更粗略的拟合
测试情况
  大长宽比（+大曲率）网格中不是很稳定，需要人工粘性辅助但因此破坏精度
  VR的多项式还是原有的全局缩放较为稳定

## Slide 17: RBF基函数格式构造
C：CR是纯多项式，VR含有RBF
  最不稳定
  测试较少，但性能都较差

## Slide 18: 格式算例展示
A方案
  一阶多项式（2DOF）+4(3)点RBF（4/3DOF）
  与三阶格式（二阶多项式对比）
  MQ c=1
  切向导数成分 0.5
  RBF都在参数空间表达

## Slide 19: 格式算例展示
等高线是解，颜色是x导数
左为A方案，右为原多项式格式
原格式的导数更平整

## Slide 20: 格式算例展示
时间成本对比
  多项式：0.5
  A方案RBF：0.55
空间成本对比
  多项式：5自由度
  A方案RBF：5或6自由度
极值点分辨精度（方形封闭区域L1误差）
  多项式： 四边形网格0.00027 三角形网格：0.00011
  A方案RBF：四边形网格0.00013 三角形网格：0.00027
封闭方腔解，四边形网格50x50，等高线是解，颜色是人工粘性作用的强度
左侧：A方案RBF，右侧：多项式

## Slide 21: 格式算例展示
等高线是解 颜色：右：人工粘性强度；左：解的x偏导数
上为二次多项式，下为A方案RBF

## Slide 22: 总结
在VR、CR中引入径向基函数，会带来 更多的非单调性
  有时非单调性恰好可以提供更好的精度，但非单调性常常会对稳定性有破坏
径向基函数格式中，径向基类型、大小、位置，以及相关的泛函形式、坐标空间都有很大的影响
  目前来看，径向基函数在长宽比大的网格上最行之有效的改进方法之一是改在 局部参数空间中表达
  泛函的形式、坐标形式对多项式也有一定影响，但是一般不会有明显改进
  总体而言，VR、CR中径向基函数的性质较为难以控制，而且在多项式格式存在的情况下没有全面优势
目前涉及的不完善的工作
  筛选出来稳定的格式没有进行光滑解的精度阶数测试
  众多可调参数并未完全调优
接下来可能的方向
  利用RBF工作中的一些进展转向其他的基函数，或者转向人工粘性构造和高阶网格上
  考虑RBF格式的自适应调用

## Slide 23
汇报完毕 请各位老师批评指正